## Slide 1: PERTEMUAN 6
Pengenalan Topologi Jaringan dan Konfigurasi IP Address pada LAN

## Slide 2: TOPOLOGI JARINGAN

## Slide 3
TOPOLOGI
BUS

## Slide 4
TOPOLOGI
STAR

## Slide 5
TOPOLOGI
RING

## Slide 6
TOPOLOGI
MESH

## Slide 7
TOPOLOGI
HYBRID
RING + STAR
Topologi hybrid = gabungan dari dua atau lebih topologi jaringan dasar seperti star, bus, mesh, atau ring
Tujuannya jaringan yang kompleks, sehingga lebih fleksibel, andal, dan mudah dikembangkan

## Slide 8
TOPOLOGI
TREE
(BUS + STAR)
HYBRID
Topologi Tree = gabungan dari dua topologi jaringan dasar star dan bus

## Slide 9
Installation & Configuration
Cisco Packet Tracer 8.2.2
Link Download Cisco Packet Tracer 8.2.2 https://drive.google.com/file/d/1epIIIgHpJACdhIrLH1le8gQgiORorStp/view?usp=sharing
Install Cisco Packet Tracer Sampai Selesai
Jalankan Cisco Packet Tracer
Lakukan Register / Login(Jika sudah memiliki akun). Jika tidak ingin login/resgiter matikan jaringan internet dan tunggu sampai masuk ke halaman utama

## Slide 10
Installation & Configuration
Cisco Packet Tracer 8.2.2
Pilih Menu Options -> Preferences (atau dapat menggunakan shortcut ctrl+R)
Samakan pengaturan seperti pada gambar

## Slide 11
Klik salah satu End Device yang ingin dilakukan konfigurasi
Klik Desktop pada bar atas
Klik Ip Configuration
End Device Configuration

## Slide 12
End Device Configuration
IPv4 Address : berisikan Alamat IP untuk end device tersebut
Subnet Mask : berisikan Subnet Mask untuk end device tersebut
Default Gateway: berisikan IP Port dari Router yang terhubung dengan end device

## Slide 13
IPv4 Address : berisikan Alamat IP untuk end device tersebut
Subnet Mask : berisikan Subnet Mask untuk end device tersebut
Default Gateway: berisikan IP Port dari Router yang terhubung dengan end device
Switch Configuration
Klik salah satu Switch yang ingin dilakukan konfigurasi
Klik CLI pada bar atas
Tekan Enter untuk mulai memasukkan perintah
Switch Configuration

## Slide 14
IPv4 Address : berisikan Alamat IP untuk end device tersebut
Subnet Mask : berisikan Subnet Mask untuk end device tersebut
Default Gateway: berisikan IP Port dari Router yang terhubung dengan end device
Switch Configuration
Klik salah satu Router yang ingin dilakukan konfigurasi
Klik CLI pada bar atas
Jika ada kata seperti berikut ini, Tekan ctrl + c
Router Configuration
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
Press RETURN to get started!
Jika sudah ada tulisan seperti berikut ini, tekan Enter untuk mulai memasukkan perintah

## Slide 15
IPv4 Address : berisikan Alamat IP untuk end device tersebut
Subnet Mask : berisikan Subnet Mask untuk end device tersebut
Default Gateway: berisikan IP Port dari Router yang terhubung dengan end device
Switch Configuration
Mengingat Port Default dari Router hanya 2, kalian dapat menambahkan port dari router agar dapat lebih dari 2 dengan cara berikut ini:
Tekan Router yang ingin kalian tambahkan portnya
Matikan Router dengan mengklik seperti yang dilingkari gambar berikut ini
Router Added Port
Drag WIC-1ENET and Drop ke lubang yang tersedia
Nyalakan kembali Router dengan mengklik seperti yang dilingkari gambar berikut ini

## Slide 16
Latihan Configuration IP
Gunakan 1 Router 1841
Gunakan 3 PC-PT
Ketentuan:
IP PC0 : 192.168.1.2
IP PC1 : 192.168.2.2
IP PC2 : 192.168.3.2
IP Port Fa0/0 : 192.168.1.1
IP Port Fa0/1 : 192.168.2.1
IP Port Eth0/0/0 : 192.168.3.1
Menggunakan Subnet Mask 255.255.255.0

## Slide 17
Latihan Configuration IP
Router0
Router>en
Router#conf t
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#ex
Router(config)#int fa0/1
Router(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#ex
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#ex
Router(config)#ex

## Slide 18
Gunakan 1 Router 1841
Gunakan 1 Switch 2960
Gunakan 2 PC-PT
Ketentuan:
IP PC0 : 192.168.2.2
IP PC1 : 192.168.2.3
IP Port Router Fa0/0 : 192.168.1.1
Menggunakan Subnet Mask 255.255.255.0
Tugas Praktikum 1

## Slide 19
Tugas Praktikum 2
Gunakan 1 Router 1841
Gunakan 2 Switch 2960
Gunakan 4 PC-PT
Ketentuan:
IP PC0 : 192.168.1.2
IP PC1 : 192.168.2.2
IP PC2 : 192.168.2.3
IP PC3 : 192.168.3.2
IP Port Router Fa0/0 : 192.168.1.1
IP Port Router Fa0/1 : 192.168.2.1
IP Port Router Eth0/0/0 : 192.168.3.1
Menggunakan Subnet Mask 255.255.255.0

## Slide 20
Upload file Cisco Packet Tracer (.pkt) di drive
Format file Nama_NIM_(IPLAN)_Tugas Praktikum Ke berapa
Masukkan File Tersebut Kedalam 1 Folder dengan Format Nama_NIM_Prak1
Kumpulkan link di Sheet “Praktikum 1” pada Spreadsheet berikut https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JzPdWBaWTh8FryUfU5VwJdjKrfHQcDwHbL3v4fokbSU/edit?usp=sharing
Deadline 4 Oktober 2025 23.59 WIB
Pengumpulan Tugas

## Slide 21: REFERENCE
Sandberg, Bobbi. (2015). Networking : the complete reference. McGraw-Hill Education.